## Slide 1: E-oppslag autorisering delegering
Oppsummering pr 2018-08-13

## Slide 2: Forutsetninger, «eOppslag»
Synkrone kall over HTTP, fortrinnsvis REST
Tjenestekall “maskin-til-maskin”
Kun lese-tjenester
Løsningen for autentisering må virke gjennom proxy/gateway-løsninger,
Ønsker å unngå mekanisme knyttet til hver enkelt melding (meldingssignering/kryptering) siden dette er vanskelig å implementere i applikasjonen
I dag er virksomhetssertifikater et token som gir tilgang til «alt», og det er derfor vanskelig å implementere på en sikker måte. Det er ønskelig å redusere bruken av virksomhetssertifikater mest mulig

## Slide 3: Direkte konsekvenser av disse forutsetningen
Mekanismene må være knyttet til http-laget eller payload som ligger oppå http. Løsninger på TCP/IP eller TLS-lagene vil ikke virke
Reduksjon i bruken av virksomhetssertifikat krever samspill mellom to løsninger:
  Virksomhetssertifikat må byttes i et annet type token med begrenset gyldighet (som altså er gyldig i en kortere periode og bare for et begrenset bruksområde). I første omgang må dette alternative tokenet være utledet fra virksomhetssertifikatet, men en konvertering til et annet token åpner også for at bruk av virksomhetssertifikatet byttes ut med andre mekanismer på sikt
  Dersom en virksomhet (konsument «C») ønsker å delegere (outsouce) sin bruk av en tjeneste til en annen virksomhet (leverandør «L») må dette kunne gjøres ved at L autentiseres som seg selv, men autoriseres til å kunne opptre på vegne av C innenfor en bestemt kontekst.

## Slide 4: Vi har konsensus om følgende
Vi trenger en sentral (nasjonal) token-tjeneste som kan autentisere klienten, evt kontrollere delegering opp mot et sentralt register, og utstede et token gyldig for et bestemt scope
Det er naturlig å bygge videre på Difi sin «maskinporten» for å realisere en slik tjeneste
Tjenester klassifiseres med et sikkerhetsnivå blant følgende standardiserte nivå:
  Nivå 0: ingen autentisering av klient, kun bruk av TLS med serversertifikat for å sikre integritet og konfidensialitet i overføring
  Nivå 1: klienten autentiseres med token fra løsningen beskrevet over
  Nivå 2: som nivå 1, men hvor svaret fra tjenesten også signeres med tjenestens sertifikat, for å gi ende-til-ende integritet på meldingen (altså integritet som kan verifiseres på tvers av proxy-mekanismer og lagring til disk)
  Nivå 3: som nivå 2, men hvor svaret også krypteres med klientens sertifikat

## Slide 5: Felles modell
En API-tilbyder «A» eksponerer en tjeneste for å slå opp informasjon, rettigheten til å kalle denne tjenesten er representert som et scope, «S»
En konsument «C» er en virksomhet som har rett til å kalle denne tjenesten og som juridisk sett er mottaker av informasjonen og ansvarlig for bruk.
Tilgangsstyringen er altså at C får lov å kalle tjenester hos A med scope S, representert som et tupel (C, A, S)
En konsument «C» kan gi en leverandør «L» tilgang til å kalle et api fra «A» med scope «S» på sine vegne.
En slik delegering er tupelet (C, A, S, L)

## Slide 6: Felles modell, figur
API-tilbyder (A)
API-implementasjon (endepunkt)
API-spesifikasjon
Konsument (C)
Leverandør (L)
Grovkornet tilgangstyring
(eies av tilbyder)
Delegering
(eies av konsument)
tilbyr
I henhold til
Får tilgang
Gir tilgang

## Slide 7: Basert på modellen er det konsensus om
Administrasjon av tilganger (C, A, S) må gjøres av API-tilbyder «A» (det er de som er databehandler og ansvarlig for styring av tilgang)
Delegering av tilgang til en leverandør (C, A, S, L) må gjøres av konsumenten «C». Dette innebærer overføring av myndighet fra C til L, mens det fortsatt er C som sitter med ansvaret.
Token som utstedes fra ID-porten må omfatte både tilgang til scope og delegering til leverandør som validerte claims, signert av ID-porten.
For at dette skal kunne skalere må begge disse (tilganger og delegering) kunne administreres gjennom et API
Det er forventet at konsumenter som ønsker å delegere tilgang til en leverandør har ikke infrastruktur eller kompetanse til å kunne kalle et API, det må derfor også finnes et brukergrensesnitt. Et slikt brukergrensesnitt må la en person som opererer på vegne av konsument kunne delegere myndighet til en leverandør for å la leverandøren kallet en tjeneste tilbudt av en api-tilbyder med et gitt scope. Det virker naturlig at Altinn brukes til å realisere et slikt brukergrensesnitt.

## Slide 8: Uavklarte punkter
Hvordan skal tupelet (C, A, S, L) kodes ned i et token?
  Spesifikt: skal «scope» standardiseres på tvers av tilbydere («audience»), eller skal scope kodes på en måte som gjør at hvert scope kun er gyldig for en gitt tilbyder (altså at selv om flere banker tilbyr API som er funksjonelt like har de separate definisjoner av scope)
Skal enkelte leverandører få lov å selv administrere hvilke konsumenter de kan opptre på vegne av?
Hvordan håndtere sertifikater og nøkler i sikkerhetsnivå 2 og 3? Skal referansearkitekturen i det hele tatt si noe om dette, eller vil dette brukes så sjelden at det må løses spesifikt for hvert enkelt tilfelle?

## Slide 9: Fordeler
En arkitektur basert på etablerte standarder og som virker på tvers av proxy-løsninger og som lar seg integrere med tokenbaserte løsninger man sannsynligvis ønsker å bruke internt uansett.
Delegering av autentisering til en sentral komponent som både gir enklere integrering og fleksibilitet til å utvide med nye autentiseringsmekanismer eller andre sikkerhetsmekanismer senere.
En sentralisert modell for delegering av myndighet. Denne modellen innebærer en definert kjede av tillit mellom konsument, leverandør og api-tilbyder.
Isolere bruk av virksomhetssertifikater mest mulig og heller bruke tokens med begrenset gyldighet, dette øker sikkerheten rundt disse sertifikatene betraktelig

## Slide 10: Ulemper
Token-tjenesten blir en «single point of failure». Dersom denne er feilkonfigurert eller ikke tilgjengelig vil alle tjenester slutte å virke.
Klienter må fortsatt ha en fornuftig bruk av virksomhetssertifikat. I tillegg må de gå en ekstrarunde for å generere et token. Integrasjon mot offentlige tjenester blir dermed mer komplekse sammenlignet med for eksempel bruk av TLS klientsertifikat.
API-tilbyder må uansett ha en intern modell for tilgangsstyring. Deler av denne må kopieres ut til token-tjenesten gjennom et administrasjons-API. Dette innebærer både ekstra kompleksitet og en mulig feilkilde.
Et token er en streng som knyttes til en melding, typisk i en http-header. Tokenet er statisk og vil være likt for hver melding, det vil altså ikke være noen knytning fra tokenet til den faktiske meldingen. Dette betyr at tokenet gir kun autentisering, ikke integritet. En potensiell trussel her er at en angriper som får tak i et token vil kunne bruke dette til å sende en ny melding uten at det er mulig å oppdage. For lese-tjenester kan man designe tjenesten slik at dette ikke er noe problem. Men om man trenger integritet ende-til-ende må man ha andre løsninger. (Det er mulig å legge til meldingsintegritet på en måte som kobler token og payload, men man ender fort opp med å re-implementere WS-Security. En løsning har blitt diskutert er http-signaturer, draft-cavage-http-signatures)